## Slide 1
MESS/DESS/AIMS: Мониторинг Электрических Сетей
Комплексное решение для безопасности и оптимизации электросетей
*MESS/DESS – монитор и диспетчер ЭСС
*AIMS – АПК системы мониторинга с искусственным интеллектом и анализом
данных

## Slide 2
Особенности Микроконтроллера
Микропроцессор AVR
Высокоточный мониторинг электросетей
Безопасность и Эффективность
Оптимизация работы электросети
Комплексное Решение
Не просто датчики, а система

## Slide 3
Измерение Параметров Сети
Напряжение
0-1000 В, точность 1 В
Ток
0-1000 А, точность 1 А,
1000-3000 А – 3А,
3000-6300 А – 6А
Температура датчиков
-40 до +125 °C, точность 0.1 °C
Влажность
Точность 0.1%, расчет точки росы

## Slide 4
Датчики Безопасности
Датчики Открытия
Отслеживание несанкционированного доступа в ВРУ
Датчики Дыма
Сигнал тревоги при обнаружении дыма
Датчики Воды
Сигнализация о залитии, предотвращение повреждений

## Slide 5
Технические Характеристики
Диапазон рабочего напряжения
5 В до 12,5 В
Потребляемый ток
300 мА ± 5 мА
Диапазон рабочих температур
-10 °C до 70°C
Диапазон рабочей влажности
0% до 75%
Срок службы
> 5 лет

## Slide 6
Производимые Измерения
Электрические
Напряжение фаза 1, 2, 3: 0 – 1000 В
Ток фаза 1, 2, 3: 0 – 6300 A
Окружающая Среда
Температура: -40 до +125 ºС
Влажность: 0-100%
Точка росы: -40 до +125 ºС
Безопасность
Задымленность: 0-99999 ppb
Открытие, газ/дым, вода: датчики наличия

## Slide 7
Функциональность и Передача Данных
Высокая Точность
Качественные датчики и аналоговые входы.
Производительность
Микропроцессор обеспечивает стабильность.
Передача Данных
UART, Lan, WiFi, GSM.

## Slide 8
Сохранение и Анализ Данных
Сохранение
Все данные в базе данных
Визуализация
Данные в реальном времени
Статистический Анализ
Выявление тенденций, прогнозирование
Автоматизация
Уведомления, корректирующие меры
Интеграция
С системами управления и аналитики

## Slide 9
Пример получаемых данных
Где:
U1, U2, U3, I1, I2, I3 – напряжение и ток на 1, 2 и 3 фазе соответственно
tmp(x) – датчик температуры
dat – дата и время полученных данных

## Slide 10
Изменение параметров напряжения

## Slide 11
Изменение параметров температуры

## Slide 12
Преимущества Использования
Надежность
Долгосрочная и стабильная работа
Гибкость
Легкая интеграция в любую систему
Эффективность
Оптимизация работы электросети
Простота Использования
Легкий доступ к данным для анализа

## Slide 13
Заключение
1
Надежность
Полный контроль над электросетью
2
Эффективность
Оптимизация потребления энергии
3
Простота
Легкость использования